_______________________________________________________________________

## ООО «ТехМедТорг»

Юр.адрес: 196191, Санкт-Петербург, ул.Краснопутиловская, д.96а          http://www.tehmedtorg.ru

Факт. Адрес: 195297, г.Санкт-Петербург, ул.Тимуровская. д.17, корп.3

т/ф (812)290-86-86,тел.945-90-79                                                                       tehmed@mail.lanck.net

ИНН 7810303824 КПП 781001001

____________________________________________________________________________________

# Лабораторная центрифуга MPW–54

|  | MPW–54 – компактная лабораторная центрифуга со сменными роторами. Простая конструкция, экономичность, лёгкость в обслуживании и безопасность в работе делают эту модель идеальной для широкого использования в медицинских, биохимических, ветеринарных и научно-исследовательских лабораториях. Применяется для разделения на компоненты образцов небольшого объёма. |
| --- | --- |

### Особенности

●	малый размер

●	простая система управления

●	выбор времени от 1 до 30 минут или непрерывная работа

●	возможность выбора скоростей центрифугирования (3500/5800 мин-1)

●	оптимизация режимов разгона и торможения

●	цифровой дисплей для отображения времени работы

●	меры обеспечения безопасности:

–	нельзя открыть крышку во время вращения

–	нельзя начать центрифугирование при открытой крышке

Изделие соответствует национальным и международным правилам безопасности EN–61010–1 и EN–61010–2–020, ГОСТам Р 51931-2002, Р 12.2.007.0-75, Р МЭК 61010-2-020-99.

### Технические характеристики

| Модель | MPW–54 |
| --- | --- |
| Каталожный № | 10054 |
| Потребляемая мощность | 60 Вт |
| Максимальная ёмкость | 90 мл |
| Скорость вращения | 3500/5800 об/мин |
| Максимальное ускорение | 1137/3120 g |
| Время центрифугирования | 0÷30 мин, ∞ |
| Размеры, ш×г×в | 220×270×180 мм |
| Вес без аксессуаров | 4 кг |
| Электропитание | 230 В, 50/60 Гц опция 115 В, 50/60 Гц |

|  | угловой ротор 6×15/10 мл № 11101C с бакетами № 13080 или № 13081 макс. радиус R = 8,3 см угол наклона 30° бакеты с резиновыми прокладками № 13080 для пробирок 15/10/7 мл (( 17×100/120 мм) бакеты с резиновыми прокладками № 13081 для пробирок 10/6 мл (( 17×70/85 мм) |
| --- | --- |
|  | угловой ротор 4×15/10 мл № 11144C с бакетами № 13080 или № 13081 макс. радиус R = 8,3 см угол наклона 30° бакеты с резиновыми прокладками № 13080 для пробирок 15/10 мл (( 17×120/100 мм) бакеты с резиновыми прокладками № 13081 для пробирок 10/6 мл (( 17×70/85 мм) |
|  | угловой ротор 8×10 мл № 11145C с бакетами № 13080 или № 13081 макс. радиус R = 8,3 см угол наклона 30° бакеты с резиновыми прокладками № 13080 для пробирок 10/7 мл (( 17×100 мм) бакеты с резиновыми прокладками № 13081 для пробирок 10/6 мл (( 17×70/85 мм) круглый адаптер № 14082 для пробирок 7/5 мл (( 13 мм). Для всех типов роторов, описанных выше. |

# Микроцентрифуга MPW–55

|  | MPW–55 – микроцентрифуга для широкого круга лабораторных исследований. Простая и надёжная конструкция центрифуги обеспечивает лёгкость в обслуживании, удобство управления и безопасную работу с высокой эффективностью. |
| --- | --- |

### Особенности:

●	надёжный, не требующий ухода бесщёточный двигатель

●	микропроцессорный контроллер скорости вращения и времени обеспечивает высокую воспроизводимость результатов исследований

●	программирование скорости вращения или ускорения и времени центрифугирования, характеристик ускорения и торможения

●	отображение заданных и реальных параметров на ЖК–дисплее

●	выбор 9 программ центрифугирования

●	выбор из 3 режимов разгона и торможения

●	центрифугирование в «коротком» режиме (время процесса определяется нажатием кнопки)

●	параметры безопасности:

–	блокировка крышки во время работы

–	блокировка включения центрифуги при открытой крышке

Изделие соответствует международным правилам безопасности EN–61010–1 и EN–61010–2–020, ГОСТам Р 51931-2002, Р 12.2.007.0-75, Р МЭК 61010-2-020-99.

### Технические характеристики

| Модель | MPW–55 |
| --- | --- |
| Каталожный № | 10055 |
| Потребляемая мощность | 90 Вт |
| Максимальная вместимость | 52,8 мл |
| Скорость вращения | 300÷14000 об/мин |
| Максимальное ускорение | 14243 g |
| Время центрифугирования | 1÷99 мин |
| Размеры, г×ш×в | 270×220×180 мм |
| Вес без аксессуаров | 5 кг |
| Электропитание | 230 В, 50/60 Гц |

|  | Угловой ротор (2×8 + 2×4)×0,2 мл № 11201 с герметичной крышкой Макс. скорость вращения 14000 об/мин ускорение 12271 g Макс. радиус R = 5,6 см Мин. радиус R = 3,8 см Угол 45° Пробирки 0,2 мл № 15125 |
| --- | --- |
|  | Угловой ротор 12×2,2/1,5 мл № 11202 с герметичной крышкой Макс. скорость вращения 14000 об/мин Ускорение 14243 g Макс. радиус R = 6,5 см Мин. радиус R = 3,4 см Угол 45° Пробирки 2,2 мл № 15123 |
|  | Угловой ротор 18×0,5 мл № 11203 с герметичной крышкой Макс. скорость вращения 14000 об/мин Ускорение 12928 g Макс. радиус R = 5,9 см Мин. радиус R = 3,8 см Угол 45° Пробирки 0,5 мл № 15127 |
|  | Угловой ротор 24×2,2/1,5 мл № 11204 с герметичной крышкой Макс. скорость вращения 14000 об/мин Ускорение 14243 g Макс. радиус R = 6,5 см Мин. радиус R = 2,5 см Угол 45° Пробирки 2,2 мл № 15123 |
|  | Гематокритный ротор на 24 капилляра 50 мм № 11205 Макс. скорость вращения 14000 об/мин Ускорение 13586 g Макс. радиус R = 6,2 см Мин. радиус R = 1,2 см Стеклянные капилляры 19 мкл (( 1,3×50 мм) № 15101 |

| Плоский гематокритный ридер № 16135 | Круглый гематокритный ридер № 16150 |
| --- | --- |

# Малая лабораторная центрифуга MPW–56

|  | MPW–56 – идеальное решение для специалистов, которым нужна высококачественная центрифуга при работе с пробами небольшого объёма. Простая в обращении и обслуживании малая универсальная центрифуга может применяться для решения самых разнообразных задач в медицинских, ветеринарных, биохимических и научно-исследовательских лабораториях. Большой выбор роторов для пробирок объёмом от 0,2 до 15 мл делает модель MPW-56 универсальным лабораторным инструментом. Особенности: ● не требующий ухода бесщёточный двигатель ● малый размер при максимальной вместимости |
| --- | --- |

●	простая система управления

●	предварительная установка времени работы до 60 мин

●	малое время разгона и торможения

●	предварительное задание скорости вращения

●	отображение времени работы на цифровом ЖК-дисплее

●	безопасная работа

●	параметры безопасности:

–	блокировка крышки во время работы

–	блокировка включения центрифуги при открытой крышке

Изделие соответствует национальным и международным правилам безопасности EN ISO 61010–1 и EN ISO 61010–2–020, ГОСТам Р 51931-2002, Р 12.2.007.0-75, Р МЭК 61010-2-020-99.

### Технические характеристики

| Модель | MPW–56 |
| --- | --- |
| Каталожный № | 10056 |
| Потребляемая мощность | 70 Вт |
| Максимальная вместимость | 90 мл |
| Скорость вращения | 100÷6000 об/мин |
| Максимальное ускорение | 3340 g |
| Время центрифугирования | 1÷60 мин (шаг 15 с) |
| Размеры, г×ш×в | 270×220×180 мм |
| Вес без аксессуаров | 5 кг |
| Электропитание | 100÷230 В, 50/60 Гц |

| Угловой ротор 6×15/10 мл № 11140C с бакетами № 1308 Ускорение 3340 g Макс. радиус R = 8,3 см Угол 30° Бакеты с резиновыми прокладками № 13080 для пробирок 15/10 мл (( 17×120/100 мм) | Угловой ротор 8×15/10 мл № 11141C с бакетами № 1308 Ускорение 3340 g Макс. радиус R = 8,3 см Угол 30° Бакеты с резиновыми прокладками № 13080 для пробирок 10 мл (( 17×100 мм) | Угловой ротор (2×8 + 2×4)×0,2 мл ПЦР № 11201 с герметичной крышкой Ускорение 2253 g Макс. радиус R = 5,6 см Угол 45° |
| --- | --- | --- |
| Угловой ротор 12×2,2/1,5 мл № 11202 с герметичной крышкой Ускорение 2616 g Макс. радиус R = 6,5 см Угол 45° | Угловой ротор 18×0,5 мл № 11203 с герметичной крышкой Ускорение 2375 g Макс. радиус R = 5,9 см Угол 45° | Угловой ротор 24×2,2/1,5 мл № 11204 с герметичной крышкой Ускорение 2616 g Макс. радиус R = 6,5 см Угол 45° |
| Гематокритный ротор на 24 капилляра 50 мм № 11205 Ускорение 2495 g Макс. радиус R = 6,2 см | Плоский гематокритный ридер № 16135 | Круглый гематокритный ридер № 16150 |

# Лабораторная центрифуга с охлаждением MPW–65 R

|  | MPW–65 R - современная настольная лабораторная центрифуга с охлаждением. Небольшие размеры позволяют использовать центрифугу на любом рабочем месте с ограниченной площадью. Центрифуга предназначена для специалистов из медицинских, биохимических и научных лабораторий, где требуется исследование образцов при температурах ниже комнатной. Лёгкое управление и обслуживание, большое количество сменных роторов и аксессуаров, высокая надёжность и безопасность в работе обеспечивают высокую популярность этой модели. |
| --- | --- |

### Особенности:

●	не требующий ухода бесщёточный двигатель

●	микропроцессорное управление параметрами центрифугирования обеспечивает высокую воспроизводимость результатов исследований

●	отображение фактических параметров процесса на ЖК-дисплее

●	программирование параметров работы: времени, температуры, режимов разгона и торможения, а также скорости вращения или ускорения, по выбору

●	центрифугирование в «коротком» режиме

●	система идентификации ошибок

●	низкий уровень помех (Power Factor Module)

●	экологичная и высокопроизводительная система охлаждения

●	режим предварительного охлаждения обеспечивает стабилизацию температуры до и после центрифугирования

●	система защиты от перегрузки компрессора

●	простая система управления и эргономичная форма

●	возможность использования круглых адаптеров для пробирок 0,4/0,2 мл или 0,5 мл

●	Безопасность:

–	автоклавируемый ротор

–	цельнометаллический корпус и камера из нержавеющей стали

–	блокировка крышки во время работы

–	блокировка включения центрифуги при открытой крышке

Изделие соответствует национальным и международным правилам безопасности EN–61010–1 и EN–61010–2–020, ГОСТам Р 51931-2002, Р 12.2.007.0-75, Р МЭК 61010-2-020-99.

### Технические характеристики

| Модель | MPW–65 R |
| --- | --- |
| Каталожный № | 10065 R |
| Потребляемая мощность | 550 Вт |
| Максимальная вместимость | 79,2 мл |
| Максимальная скорость вращения | 14000 об/мин |
| Максимальное ускорение | 20160 g |
| Время центрифугирования | 1÷99 мин, ∞ |
| Диапазон температуры | −20°C ÷ +40°C |
| Хладагент | не содержит хлорфторуглероды и гидрохлорфторуглероды |
| Размеры, г×ш×в | 564×298×280 мм |
| Вес без аксессуаров | 35 кг |
| Электропитание | 230 В, 50 Гц; опция 60 Гц |

| Угловой ротор 24×2,2/1,5 мл № 11731 с герметичной крышкой Макс. скорость вращения 14000 об/мин Макс. ускорение 18187 g Макс. радиус R = 8,3 см, угол 45° Пробирки 2,2 мл № 15123 | Угловой ротор 36×2,2/1,5 мл № 11732 с герметичной крышкой Макс. скорость вращения 14000 об/мин Макс. ускорение 18187 g Макс. радиус R = 8,3 см, угол 45° Пробирки 2,2 мл № 15123 | Угловой ротор 36×0,5 мл № 11733 с герметичной крышкой Макс. скорость вращения 14000 об/мин Макс. ускорение 17968 g Макс. радиус R = 8,2 см, угол 45° Пробирки 0,5 мл № 15127 |
| --- | --- | --- |
| Угловой ротор 24×2,2 мл с фильтром № 11735 с герметичной крышкой Макс. скорость вращения 14000 об/мин Макс. ускорение 20160 g Макс. радиус R = 9,2 см. угол 45° | Угловой ротор (4×8 × 0,2) мл № 11734 с герметичной крышкой Макс. скорость вращения 14000 об/мин ускорение 15339 g Макс. радиус R = 7 см, угол 45°. Стрипы ПЦР 8 × 0,2 мл (( 6 × 21 мм) № 15130 Пробирки ПЦР 0,2 мл № 15125 | Угловой ротор 18×2 мл № 11738 с фильтром и герметичной крышкой Макс. скорость вращения 14000 об/мин Макс. ускорение 18191 g Макс. радиус R = 8,3 см, угол 45° |
| Гематокритный ротор № 12480 на 24 капилляра 75 мм № 15100 Макс. скорость вращения 13000 об/мин ускорение 16900 g Макс. радиус R = 8,9 см, Мин. радиус R = 1,4 см, Стеклянные капилляры 37 мкл (( 1,4×75 мм) № 15100 | Плоский гематокритный ридер № 16135 | Ротор с переменным углом 24×2,2/1,5 мл № 12730C с герметичной крышкой с подвесками № 13483 Макс. скорость вращения 14000 об/мин Ускорение 16000 g Макс. радиус R = 7,3 см Пробирка 2,2 мл № 15123 |
|  | Круглый гематокритный ридер № 16166 |  |

# Лабораторная центрифуга MPW–215

|  | MPW–215 – настольная лабораторная центрифуга, подходящая для широкого круга задач. Современный дизайн, простое управление, сменные роторы, включая гематокритный, надёжность и безопасность работы делают эту модель прекрасным инструментом для исследований в медицинских, ветеринарных, биохимических и научных лабораториях. Особенности: ● не требующий ухода бесщёточный двигатель ● простая система управления |
| --- | --- |

●	предварительная установка времени работы до 15 мин с шагом 15 с или непрерывной работы

●	предварительная установка скорости вращения

●	цифровой ЖК-дисплей, с отображением времени

●	параметры безопасности:

–	блокировка крышки во время работы

–	блокировка включения центрифуги при открытой крышке

В комплекте:

●	Гематокритный ротор на 24 капилляра 75 мм

Дополнительно:

●	Большой выбор угловых роторов для пробирок 0,2÷2,2 мл

Изделие соответствует национальным и международным правилам безопасности EN–61010–1 и EN–61010–2–020, ГОСТам Р 51931-2002, Р 12.2.007.0-75, Р МЭК 61010-2-020-99.

### Технические характеристики

| Модель | MPW–215 |
| --- | --- |
| Каталожный № | 10215 |
| Потребляемая мощность | 160 Вт |
| Максимальная вместимость | 52,8 мл |
| Скорость вращения | 100÷13000 об/мин |
| Максимальное ускорение | 16816 g |
| Время центрифугирования | 1÷15 мин |
| Размеры, г×ш×в | 435×355×270 мм |
| Вес без аксессуаров | 10 кг |
| Электропитание | 230 В, 50 Гц; опция: 110 В, 60 Гц |

| Угловой ротор 24×2,2/1,5 мл № 11477/11731 с герметичной крышкой Макс. ускорение 15682 g Макс. радиус R = 8,3 см, угол 45° | Угловой ротор 36×0,5 мл № 11478/11733 с герметичной крышкой Макс. ускорение 15493 g Макс. радиус R = 8,2 см, угол 45° | Угловой ротор 18×2 мл № 11738 с фильтром и герметичной крышкой Макс. ускорение 15682 g Макс. радиус R = 8,3 см, угол 45° |
| --- | --- | --- |
| Угловой ротор 12×2,2/1,5 мл № 11198 с герметичной крышкой Макс. ускорение 11500 g Макс. радиус R = 6,1 см, угол 45° | Угловой ротор (4×8 × 0,2) мл № 11734 с герметичной крышкой Макс. ускорение 13225 g Макс. радиус R = 7 см, угол 45° | Гематокритный ротор № 12480 на 24 капилляра 75 мм № 15100 Макс. ускорение 16816 g Макс. радиус R = 8,9 см |
| Плоский гематокритный ридер № 16135 | Круглый гематокритный ридер № 16166 |  |

# Лабораторные центрифуги
MPW–223a/MPW–223b/MPW–223c/MPW–223e

|  | Семейство MPW–223 включает в себя экономичные универсальные удобные в работе современные настольные лабораторные центрифуги: MPW–223a – для колонных тестов MPW–223b – для оральной имплантологии MPW–223c – для цитологических тестов MPW–223e – стандартная В зависимости от ротора центрифуги находят применение в медицинских, биохимических, промышленных и исследовательских лабораториях. |
| --- | --- |

### Особенности:

●	не требующий ухода бесщёточный двигатель

●	микропроцессорный контроллер обеспечивает предустановку частоты вращения и времени и высокую воспроизводимость результатов исследований

●	отображение фактических параметров процесса на ЖК-дисплей: частоты вращения, ускорения и времени

●	оптимизация режимов разгона и торможения

●	широкий ассортимент сменных роторов и других аксессуаров

●	«короткий» режим

●	система защиты от дисбаланса

●	блокировка крышки во время работы

●	блокировка включения центрифуги при открытой крышке

Изделие соответствует национальным и международным правилам безопасности EN–61010–1 и EN–61010–2–020, ГОСТам Р 51931-2002, Р 12.2.007.0-75, Р МЭК 61010-2-020-99.

### Технические характеристики

|  | MPW–223a для колонных тестов | MPW–223b для оральной имплантации | MPW–223c для цитологических тестов | MPW–223e стандартная |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Каталожный № | 10223a | 10223b | 10223c | 10223e / 10223es |
| Потребляемая мощность, Вт | 25 | 120 | 55 | 120 / 160 |
| Максимальная вместимость | 12 бакетов для колонных тестов | 4×10 мл | 4 × цитонабор 1,2 мл | 500/180 мл |
| Частота вращения, об./мин | 1000 | 300÷4000 | 300÷2500 | 300÷4000 / 5000* |
| Максимальное ускорение | 85 g | 2320 g | 750 g | 2320 g / 3300 g** |
| Предустановленное время, мин | 10 | 1 ÷ 99 | 1÷99 | 1÷99 |
| Размеры | 435×355×270 мм |
| Вес, кг | 10,5 | 13 | 10,5 | 13 |
| Аксессуары | ротор 12270 | ротор 12331 | ротор 12271 | см. ниже |
| Электропитание | 230 В, 50/60 Гц |

* В центрифугу MPW–223e № 10223es (до 5000 об./мин) могут ставиться только роторы № 11237, 11257 и 11487

** Дана средняя величина ускорения для всех роторов

| Для MPW–223a |  | Для MPW–223b |
| --- | --- | --- |
| Ротор с переменным углом № 12270C с 12 бакетами для колонных тестов |  | Ротор с переменным углом 4×10 мл № 12331C с бакетами № 13081 или 13083 |

## Аксессуары для MPW–223c

| Циторотор № 12271C с 4 подвесками № 13606 |  | Циторотор № 12271C с подвеской № 13606 и цитовкладышем № 16610 (демоверсия) |
| --- | --- | --- |
| Ротор с переменным углом № 12218C с бакетами № 13219 для титрационных микропланшетов Макс. скорость вращения 3000 об/мин Ускорение 916 g Макс. радиус R = 9,1 см |  | Структура цитовкладыша «Cytoset» № 16610. Полная система состоит из цитоголовки с переменным углом наклона для четырёх подвесок, с которых размещаются комплекты «Cytoset» |

## Аксессуары для лабораторной центрифуги MPW–223e

| Угловой ротор 24×15/10 мл № 11486C, укомплектованный бакетами № 13080 или № 13061 (для пробирок 6 мл) Угол 30° | Угловой ротор 12×15/10 мл № 11237C, укомплектованный бакетами № 13080a или № 13081 (для пробирок 6 мл) Угол 30° | Угловой ротор 8×15/10 мл № 11487C, укомплектованный бакетами № 13080 или № 13081 (для пробирок 6 мл) угол 45° |
| --- | --- | --- |
| Угловой ротор 4×30/25 мл № 11257C, укомплектованный бакетами № 13329 для круглых адаптеров № 14255 или № 14256 Угол 45° | Угловой ротор 10×30/25 мл № 11329C, укомплектованный бакетами № 13329 для круглых адаптеров № 14255 или № 14256 Угол 30° | Угловой ротор 12×30/25 мл № 11332C, укомплектованный бакетами № 13329 для круглых адаптеров № 14255 или № 14256 Угол 30° |
| Бакет 30/25 мл № 13329 Круглые адаптеры: № 14255 для пробирок 7 мл (( 13×100 мм) № 14256 для пробирок 15/10 мл (( 17×100 мм) | Угловой ротор 10×50 мл № 11333C, укомплектованный бакетами № 13276 с круглым адаптером № 14248 для пробирок Falcon 30/25 мл угол 30° | Бакет 50 мл № 13276 для пробирок Falcon Круглые адаптеры: № 14248 для пробирок 30/25 мл (( 26×100 мм) № 14089 для пробирок Falcon 15 мл (( 17×120 мм) |
| Ротор с переменным углом 4×100 мл № 12183 для бакетов № 13182, № 13184, № 13195, № 13266 или № 13267 Макс. скорость вращения 4000 об/мин Ускорение 2469 g Макс. радиус R = 13,8 см | Ротор с переменным углом 8×15/10 мл № 12193C с бакетами № 13080 или № 13081 Макс. скорость вращения 4000 об/мин Ускорение 2504 g Макс. радиус R = 14 см | Ротор с переменным углом 4×70 мл № 12232 для бакетов № 13170 или № 13233 Макс. скорость вращения 4000 об/мин Ускорение 2308 g Макс. радиус R = 12,9 см |
| Бакеты 100 мл № 13182 и № 13184 с колпачком № 17151 для круглых адаптеров № 14181, 14186–14190, 14192 | Подвеска 2×15 мл Falcon № 13195C с бакетами № 13080 | Бакет 12×5 мл № 13170 для пробирок Monovette (( 13×81 мм) |
| Круглые адаптеры: № 14186 для 4×7 мл ((13,1×81 мм) № 14187 для 4×10 мл (( 16,1×81 мм) № 14189 для Falcon 50 мл (( 30×120 мм) № 14190 для 30/25 мл (( 25,5×100 мм) № 14192 для 50 мл (( 35×100 мм) | Круглые адаптеры: № 14169 для 8×4 мл/81 мл (( 13×81 мм) № 14235 для 12×5 мл/75 мл (( 12×75 мм) № 14240 для 9×2,2/1,5 мл | Бакет 70 мл № 13233 для адаптеров № 14769, 14235, 14238÷14240 Круглые адаптеры: № 14238 для 7×10 мл/75 мл (( 17×75 мм) № 14239 для 7×5 мл/75 мл (( 13×75 мм) |
| Бакеты 50 мл № 13249C с поликарбонатным колпачком № 17151 для пробирок Falcon (( 30×99 мм) и № 13250 для пробирок Falcon (( 30×96 мм) для круглых адаптеров № 14248 | Ротор с переменным углом 4×50 мл № 12485 для бакетов № 13345÷13347, 13349, 13250 | Бакет 5×5 мл № 13245 Подвеска 4×10 мл № 13246C с бакетами № 13080 Подвеска 2×15 мл № 13247C с бакетами № 13080 |

Внимание! В центрифуге MPW–223e, № кат 10223es (до 5000 об/мин) можно использовать только роторы: 11237C, 11257C, 11487C.

# Лабораторная центрифуга MPW–250e

|  | MPW–250e – универсальная экономичная настольная центрифуга. Заменяемые разнообразные роторы, лёгкость управления и безопасность облегчают повседневную работу в лабораториях и делают возможным использование этой модели для решения уникальных исследовательских задач. Модель MPW-250e найдёт своё место в медицинских, биологических и научных лабораториях. Особенности: ● не требующий ухода бесщёточный двигатель ● предварительное задание скорости вращения или ускорения ● ЖК-дисплей ● центрифугирование в «коротком» режиме |
| --- | --- |

●	безопасность:

–	блокировка крышки во время работы

–	блокировка включения центрифуги при открытой крышке

–	измеритель рассогласования

Изделие соответствует национальным и международным стандартам безопасности EN–61010–1 и EN–61010–2–020, ГОСТам Р 51931-2002, Р 12.2.007.0-75, Р МЭК 61010-2-020-99.

### Технические характеристики

| Модель | MPW–250e |
| --- | --- |
| Каталожный № | 10250e |
| Потребляемая мощность | 200 Вт |
| Максимальная вместимость | 79,2 мл |
| Скорость вращения | 300÷14000 об/мин |
| Максимальное ускорение | 18188 g |
| Время центрифугирования | 0÷99 мин, ∞ |
| Размеры, г×ш×в | 435×355×270 мм |
| Вес без аксессуаров | 13 кг |
| Питание | 230 В, 50/60 Гц |

|  | Угловой ротор 24×2,2/1,5 мл № 11731 с герметичной крышкой Макс. скорость вращения 14000 об/мин Макс. ускорение 18188 g Макс. радиус R = 8,3 см, мин. радиус R = 5 см, угол 45° Пробирки 2,2 мл № 15123 Пробирки 1,5 мл № 15128 |
| --- | --- |
|  | Угловой ротор 18×2 мл № 11738 с фильтром и герметичной крышкой Макс. ускорение 15682 g Макс. радиус R = 8,3 см, угол 45° |
|  | Угловой ротор 36×0,5 мл № 11733 с герметичной крышкой Макс. скорость вращения 14000 об/мин Макс. ускорение 17968 g Макс. радиус R = 8,2 см, мин. радиус R = 5 см, угол 45° Пробирки 0,5 мл № 15127 |
|  | Угловой ротор (4×8 × 0,2) мл № 11734 с герметичной крышкой Макс. скорость вращения 14000 об/мин ускорение 15339 g Макс. радиус R = 7 см, мин. радиус R = 6,2 см, угол 45° Стрипы ПЦР 8 × 0,2 мл (( 6 × 21 мм) № 15130 Пробирки ПЦР 0,2 мл № 15125 |
|  | Гематокритный ротор № 12480 на 24 капилляра 75 мм № 15100 Макс. скорость вращения 12000 об/мин ускорение 14412 g Макс. радиус R = 8,95 см Стеклянные капилляры 37 мкл (( 1,4×75 мм) № 15100 |

| Плоский гематокритный ридер № 16135 |  | Круглый гематокритный ридер № 16166 |
| --- | --- | --- |

# Лабораторная центрифуга MPW–251

|  | MPW-251 – экономичная универсальная центрифуга. За счёт большого набора роторов, а также широкого ассортимента адаптеров в центрифугу MPW-251 могут устанавливаться почти все типы пробирок, в том числе, Eppendorf, что делает её эффективным и универсальным инструментом для исследований в лабораториях любого профиля. Особенности: ● не требующий ухода бесщёточный двигатель ● ЖК-дисплей ● современный микропроцессорный контроллер обеспечивает: – 99 программ – выбор скорости вращения или ускорения – выбор интервала времени с шагом 1 с – отсчёт времени – или от старта или после набора заданной скорости – 10 режимов разгона и торможения |
| --- | --- |

●	центрифугирование в «коротком» режиме

●	автоматическая идентификация роторов

●	система идентификации ошибок:

–	дисбаланс

–	неправильно выбранный ротор

–	сигнал о нарушении параметров питания

●	отслеживание и сохранение параметров работы посредством подсоединённого ПК или прямо на термопринтер через последовательный порт RS 232

●	изменение скорости с шагом 100 об/мин

●	камера центрифугирования из нержавеющей стали

●	эффективная система вентиляции

●	большой выбор роторов и других аксессуаров

●	защита системы:

–	блокировка крышки во время работы

–	блокировка включения центрифуги при открытой крышке

Изделие соответствует национальным и международным стандартам безопасности EN–61010–1 и EN–61010–2–020, ГОСТам Р 51931-2002, Р 12.2.007.0-75, Р МЭК 61010-2-020-99.

### Технические характеристики

| Модель | MPW–251 |
| --- | --- |
| Каталожный № | 10251 |
| Потребляемая мощность | 190 Вт |
| Максимальная вместимость | 500 мл |
| Скорость вращения | 100÷18000 об/мин |
| Максимальное ускорение | 24088 g |
| Время центрифугирования | 0–99 мин, ∞ |
| Размеры, г×ш×в | 435×355×270 мм |
| Вес без аксессуаров | 15 кг |
| Питание | 230 В, 50/60 Гц; опция 115 В, 50/60 Гц |

| Угловой ротор 12×2,2/1,5 мл с герметичной крышкой № 11199 Максимальная скорость вращения 18000 об/мин Ускорение 24088 g Макс. радиус R = 6,65 см Угол 45° | Угловой ротор 24×2,2/1,5 мл с герметичной крышкой № 11461 Максимальная скорость вращения 14000 об/мин Ускорение 18187 g Макс. радиус R = 8,3 см Угол 45° | Угловой ротор 36×2,2/1,5 мл с герметичной крышкой № 11462 Максимальная скорость вращения 14000 об/мин Ускорение 18187 g Макс. радиус R = 8,3 см Угол 45° |
| --- | --- | --- |
| Угловой ротор (4×8) × 0,2 мл ПЦР с герметичной крышкой № 11716 Макс. скорость вращения 14000 об/мин Ускорение 15339 Макс. радиус R = 7 см Угол 45° | Угловой ротор 18×2,0/1,5 мл с фильтром и с герметичной крышкой № 11717 Максимальная скорость вращения 14000 об/мин Ускорение 18187 g Макс. радиус R = 8,3 см Угол 45° | Угловой ротор 10×10 мл длина 75 мм с герметичной крышкой № 11715 Максимальная скорость вращения 14000 об/мин Ускорение 15558 g Макс. радиус R = 7,1 см Угол 30° |
| Угловой ротор 24×15/10 мл № 11745C с бакетами № 13080 или № 13081 Макс. скорость вращения 5000 об/мин Ускорение 3354 g Макс. радиус R = 12 см Угол 30° | Угловой ротор 12×15 мл № 11740C с бакетами № 13080 или № 13081 Макс. скорость вращения 5500 об/мин Ускорение 4058 g Макс. радиус R = 12 см Угол 30° | Угловой ротор 8×15/10 мл № 11741C с бакетами № 13080 или № 13081 Макс. скорость вращения 6000 об/мин Ускорение 4226 g Макс. радиус R = 10,5 см Угол 30° |
| Угловой ротор 4×30/25 мл № 11742C с бакетами № 13329 для круглых адаптеров № 14355, 14356 Макс. скорость вращения 6000 об/мин Ускорение 3354 g Макс. радиус R = 12 см Угол 45° | Угловой ротор 12×30/25 мл № 11743C с бакетами № 13329 для круглых адаптеров № 14355, 14356 Макс. скорость вращения 4500 об/мин Ускорение 2716 g Макс. радиус R = 12 см Угол 30° | Угловой ротор 4×100 мл № 11718C с бакетами № 13277 или № 13719 для круглых адаптеров № 14186–14190 Макс. скорость вращения 5000 об/мин Ускорение 3158 g Макс. радиус R = 11,3 см Угол 30° |
| Угловой ротор 10×50 мл № 11744C с бакетами № 13276 Макс. скорость вращения 4500 об/мин Ускорение 2830 g Макс. радиус R = 12,5 см Угол 30° | Угловой ротор 6×50 мл № 11746C с бакетами № 13276 Макс. скорость вращения 6000 об/мин Ускорение 4427 g Макс. радиус R = 11 см Угол 30° | Бакет 50 мл № 13276 |
| Круглый адаптер № 14255 для пробирок 7 мл (( 25/13 мм) для бакета № 13329 | Бакет 30/25 мл № 13329. Круглый адаптер № 14256 для пробирок 15/10 мл (( 25/17 мм) для бакета № 13329 | Круглый адаптер № 14248 для пробирок 30/25 мл (( 25×100 мм) для бакетов № 13275 или № 13276 |
| Ротор с переменным углом 4×100 мл № 12183 с бакетами № 13182, № 13184, № 13195, № 13266 или № 13267 для круглых адаптеров № 14186–14190 Макс. скорость вращения 4000 об/мин Ускорение 2469 g Макс. радиус R = 13,8 см | Ротор с переменным углом 8×15/10 мл № 12193C с бакетами № 13080 или № 13081 Макс. скорость вращения 4000 об/мин Ускорение 2504 g Макс. радиус R = 14 см | Ротор с переменным углом 4×70 мл № 12232 с бакетами № 13170 или № 13233 для круглых адаптеров № 14234–14236 Макс. скорость вращения 4000 об/мин Ускорение 2308 g Макс. радиус R = 12,9 см |
| Бакет 100 мл № 13182 | Бакет 100 мл № 13184 с колпачком № 17185 | Подвеска 2×15 мл № 13195C с бакетами № 13080 | Бакет 12×5 мл № 13170 для пробирок Monovette ((13×81 мм) |
| для круглых адаптеров № 14181, 14186–14190, 14192 |  |  |
| Угловой ротор 12 × 5 мл с герметичной крышкой № 11216 Макс. скорость вращения 14000 об/мин Ускорение 19064 g Макс. радиус R = 8,7 см Угол 30° | Круглые адаптеры: № 14169 8 × 4 мл/81 мм № 14235 12 × 5 мл/75 мм № 14240 9 × 2,2/1,5 мл | Угловой ротор 10 × 15 мл № 11217 Макс. скорость вращения 6000 об/мин Ускорение 4226 g Макс. радиус R = 10,5 см Угол 30° |
| Ротор с переменным углом № 12218C с бакетами № 13219 для титрационных микропланшетов Макс. скорость вращения 3000 об/мин Ускорение 916 g Макс. радиус R = 9,1 см | Бакеты 100 мл № 13277 для полипропиленовых бутылей № 15040 и № 13719 (( 45,5 мм) для круглых адаптеров № 14189–14190, 14192 | Бакет 70 мл № 13233 для адаптеров № 14769, 14235, 14238÷14240 Круглые адаптеры: № 14238 для 7×10 мл/75 мл (( 17×75 мм) № 14239 для 7×5 мл/75 мл (( 13×75 мм) |
| Гематокритный ротор на 24 капилляров 75 мм № 12300 Макс. скорость вращения 13000 об/мин Ускорение 16816 g Макс. радиус R = 8,9 см | Круглые адаптеры: № 14186 для 4×7 мл (( 13,1×100 мм) № 14187 для 4×10 мл (( 16,1×100 мм) № 14189 для пробирок Falcon 50 мл № 14089 (( 30×120 мм) № 14190 для 30/25 мл (( 25,5 мм) для бакетов № 13184 и 13719 | Бакет 70 мл № 13233 для адаптеров № 14769, 14235, 14238÷14240 |
| Плоский гематокритный ридер № 16135 | Круглый гематокритный ридер № 16164 | Термопринтер № 16595 для чтения параметров работы через порт RS 232 |

# Лабораторная центрифуга MPW–260

Новая линейка универсальных настольных лабораторных центрифуг, включающая модели:

●	MPW–260 – с вентиляцией

●	MPW–260 R – с охлаждением

Модели MPW-260 сочетают ультрасовременный дизайн и новейшие технические решения. Могут быть укомплектованы разнообразными роторами и удовлетворяют потребностям любой прикладной задачи. Они применяются в медицинских, биохимических, промышленных и исследовательских лабораториях как для рутинных анализов, так и для индивидуальных исследований.

### Особенности:

●	не требующий ухода бесщёточный двигатель

●	ЖК-дисплей

●	современный микропроцессорный контроллер обеспечивает:

–	99 программ

–	выбор задания скорости вращения или ускорения

–	отсчёт времени – или от старта, или после набора заданной скорости

–	реальное время центрифугирования в минутах и секундах

–	10 режимов разгона и торможения

–	регулировка температуры (MPW–260 R)

●	работа в «коротком» режиме

●	автоматическая идентификация роторов

●	система идентификации ошибок:

–	дисбаланса.

–	неправильно выбранного ротора.

–	прерывания течения выбранной программы

-	перебои питания

●	мониторинг запрограммированных параметров во время работы

●	отслеживание и сохранение параметров работы посредством подсоединённого ПК или прямо на термопринтер через последовательный порт RS 232

●	камера центрифугирования из нержавеющей стали

●	эффективная система вентиляции (MPW–260)

●	программа предварительного охлаждения с центрифугированием или без (MPW–260R)

●	программа охлаждения после окончания центрифугирования (MPW–260R)

●	высокоточная стабилизация температуры (MPW–260R)

●	большой выбор сменных роторов и других аксессуаров

●	автоматическое открытие крышки (опция)

●	защита системы:

–	блокировка крышки во время работы

–	блокировка включения центрифуги при открытой крышке

Изделие соответствует национальным и международным стандартам безопасности EN–61010–1 и EN–61010–2–020, ГОСТам Р 51931-2002, Р 12.2.007.0-75, Р МЭК 61010-2-020-99.

### Технические характеристики

| Модель | MPW–260 | MPW–260 R |
| --- | --- | --- |
| Каталожный № | 10260 | 10260R |
| Потребляемая мощность, Вт | 200 | 450 |
| Максимальная вместимость | 500 мл |
| Скорость вращения | 100 ÷ 18000 об./мин |
| Максимальное ускорение | 24088 g |
| Предустановленное время, мин | 0 ÷ 99 мин 59 с, ∞ |
| Контроль температуры | — | −20°C ÷ +40°C |
| Размеры, мм | 365×310×495 | 365×310×655 |
| Вес без аксессуаров, кг | 28 | 46,5 |
| Электропитание | 230 В, 50/60 Гц | 230 В, 50 Гц |

| Угловой ротор 12×2,2/1,5 мл с герметичной крышкой № 11199 Максимальная скорость вращения 18000 об/мин Ускорение 24088 g Макс. радиус R = 6,65 см Угол 45° | Угловой ротор 24×2,2/1,5 мл с герметичной крышкой № 11461 Максимальная скорость вращения 14000 об/мин Ускорение 18187 g Макс. радиус R = 8,3 см Угол 45° | Угловой ротор 36×2,2/1,5 мл с герметичной крышкой № 11462 Максимальная скорость вращения 14000 об/мин Ускорение 18187 g Макс. радиус R = 8,3 см Угол 45° |
| --- | --- | --- |
| Угловой ротор (4×8) × 0,2 мл ПЦР с герметичной крышкой № 11716 Макс. скорость вращения 14000 об/мин Ускорение 15339 g Макс. радиус R = 7 см Угол 45° | Угловой ротор 18×2,0 мл с фильтром и с герметичной крышкой № 11717 Максимальная скорость вращения 14000 об/мин Ускорение 18187 g Макс. радиус R = 8,3 см Угол 45° | Угловой ротор 10×10 мл длина 75 мм с герметичной крышкой № 11715 Максимальная скорость вращения 14000 об/мин Ускорение 15558 g Макс. радиус R = 7,1 см Угол 30° |
| Угловой ротор 12 × 5 мл с герметичной крышкой № 11216 Макс. скорость вращения 14000 об/мин Ускорение 19064 g Макс. радиус R = 8,7 см Угол 30° | Гематокритный ротор для 24 капилляров 75 мм № 12300 Макс. скорость вращения 13000 об/мин Ускорение 16816 g Макс. радиус R = 8,9 см | Угловой ротор 10 × 15 мл № 11217C с бакетами № 13080 или № 13081 Макс. скорость вращения 6000 об/мин Ускорение 4226 g Макс. радиус R = 10,5 см Угол 30° |
| Плоский гематокритный ридер № 16135 | Термопринтер № 16595 для чтения параметров работы через порт RS 232 | Круглый гематокритный ридер № 16164 |
| Угловой ротор 24 × 15/10 мл № 11745C с бакетами № 13080 или № 13081 Макс. скорость вращения 5000 об/мин Ускорение 3354 g Макс. радиус R = 12 см Угол 30° | Угловой ротор 12 × 15 мл № 11740C с бакетами № 13080 или № 13081 Макс. скорость вращения 5500 об/мин Ускорение 4058 g Макс. радиус R = 12 см Угол 30° | Угловой ротор 8 × 15 мл № 11741C с бакетами № 13080 или № 13081 Макс. скорость вращения 6000 об/мин Ускорение 4226 g Макс. радиус R = 10,5 см Угол 30° |
| Угловой ротор 4 × 30/25 мл № 11742C с бакетами № 13329 для круглых адаптеров № 14255 и 14256 Макс. скорость вращения 6000 об/мин Ускорение 4829 g Макс. радиус R = 12 см Угол 45° | Угловой ротор 12 × 30/25 мл № 11743C с бакетами № 13329 для круглых адаптеров № 14255 и 14256 Макс. скорость вращения 4500 об/мин Ускорение 2716 g Макс. радиус R = 12 см Угол 30° | Угловой ротор 4 × 100 мл № 11718 с бакетами № 13277 или № 13719 Макс. скорость вращения 5000 об/мин Ускорение 3158 g Макс. радиус R = 11,3 см Угол 30° |
| Угловой ротор 10 × 50 мл № 11744C с бакетами № 13276 Макс. скорость вращения 4500 об/мин Ускорение 2830 g Макс. радиус R = 12,5 см Угол 30° | Угловой ротор 8 × 50 мл № 11213C с бакетами № 13275 или № 13276 Макс. скорость вращения 5000 об/мин Ускорение 3494 g Макс. радиус R = 12,5 см Угол 30° | Угловой ротор 6 × 50 мл № 11746C с бакетами № 13276 Макс. скорость вращения 6000 об/мин Ускорение 4427 g Макс. радиус R = 11 см Угол 30° |
| Бакет 30/25 мл № 13329 Круглые адаптеры: № 14255 для 7 мл ((25/13 мм) № 14256 для 15/10 мл ((25/17 мм) | Бакет 50 мл Falcon № 13276 для круглых адаптеров 14248 и 14089 Бакет 50 мл Falcon № 13275C с крышкой 17151 для круглых адаптеров 14248 Круглые адаптеры: № 14248 для 30/25 мл (( 25×100 мм) № 14089 для 15 мл (( 17 мм) | Бакет 100 мл № 13277 для полипропиленовых бутылей № 15040 Бакет № 13719 (( 45,5 мм) для круглых адаптеров № 14189–14190, 14192 |
| Ротор с переменным углом 4 × 100 мл № 12183 для бакетов № 13182, № 13184C, № 13195, № 13266 или № 13267 Макс. скорость вращения 4000 об/мин Ускорение 2469 g Макс. радиус R = 13,8 см | Ротор с переменным углом 8 × 15/10 мл № 12193C с бакетами № 13080 или № 13081 Макс. скорость вращения 4000 об/мин Ускорение 2504 g Макс. радиус R = 14 см | Ротор с переменным углом 4 × 70 мл № 12232 для бакетов № 13170 или № 13233 Макс. скорость вращения 4000 об/мин Ускорение 2308 g Макс. радиус R = 12,9 см |
| Бакеты 100 мл № 13182 и № 13184 с колпачком № 17185 для круглых адаптеров № 14186–14192 | Подвеска 2×15 мл Falcon № 13195C с 2 бакетами № 13080 для ротора № 12183 | Ротор с переменным углом № 12218C с бакетами № 13219 для титрационных микропланшетов Макс. скорость вращения 3000 об/мин Ускорение 916 g Макс. радиус R = 9,1 см | Бакет 12 × 5 мл № 13170 для пробирок Monovette (( 13 × 81 мм) |
| Круглые адаптеры: № 14186 4 × 7 мл (( 13,1×100 мм) № 14187 4 × 10 мл ((16,1×100 мм) № 14189 для 50 мл Falcon (( 30×120 мм) № 14190 для 30/25 мл (( 25,5 мм) № 14192 для 50 мл (( 35×100 мм) | Круглые адаптеры: № 14169 8 × 4 мл (( 13×81 мм) № 14235 12 × 5 мл (( 12×75 мм) № 14240 9 × 2,2/1,5 мл | Бакет 70 мл № 13233 для адаптеров № 14169, № 14235, № 14238 ÷ 14240 круглые адаптеры: № 14238 7 × 10 мл (( 17×75 мм) № 14239 7 × 5 мл (( 13×75 мм) |
|  | Барабанный ротор № 12172 на 6 кассет с герметичной крышкой Макс. скорость вращения 14500 об/мин Ускорение 16450 g Макс. радиус R = 7 см Кассеты: № 14000 20×0,4/0,2 мл № 14002 10×2,2/1,5 мл |  |

# Лабораторные центрифуги
MPW–350 / MPW–350R / MPW–350RH

|  | MPW–350 - универсальные настольные лабораторные центрифуги: ● MPW–350 – с вентиляцией ● MPW–350 R – с охлаждением ● MPW–350 RH – с охлаждением и подогревом |
| --- | --- |

Для работы с чувствительными к изменению температуры клеткам или клеточным культурам MPW предлагает модель 350RH. Эта центрифуга позволяет поддерживать постоянную температуру выше комнатной и центрифугировать образцы как при пониженной, так и при повышенной температуре. Центрифуги MPW-350 незаменимы в медицинских и биологических исследованиях, но также найдут своё место в промышленных и химических лабораториях.

### Особенности:

●	не требующий ухода бесщёточный двигатель

●	современный микропроцессорный контроллер обеспечивает:

–	99 программ

–	выбор скорости вращения или ускорения

–	выбор интервала времени с шагом 1 с

–	отсчёт времени – или от старта или после набора заданной скорости

–	10 режимов разгона и торможения

–	регулировку температуры (MPW–350 R/RS/RH)

●	работа в «коротком» режиме

●	автоматическая идентификация роторов

●	система идентификации ошибок:

–	дисбаланса

–	неправильно выбранного ротора

–	прерывания течения выбранной программы

●	камера центрифугирования из нержавеющей стали

●	регистрация параметров работы – RS 232 (опция)

●	эффективная система вентиляции (MPW–350)

●	продуктивная система охлаждения с экологичным хладагентом

●	программа предварительного охлаждения

●	высокоточная стабилизация температуры

●	28 сменных роторов и широкий ассортимент других аксессуаров

●	защита системы:

–	блокировка крышки во время работы

–	блокировка включения центрифуги при открытой крышке

Изделие соответствует национальным и международным стандартам безопасности EN–61010–1 и EN–61010–2–020, ГОСТам Р 51931-2002, Р 12.2.007.0-75, Р МЭК 61010-2-020-99.

### Технические характеристики

| Модель | MPW 350 | MPW 350 R | MPW 350 RH |
| --- | --- | --- | --- |
| Каталожный № | 10350 | 10350 R/RS | 10350RH |
| Потребляемая мощность, Вт | 410 | 870 | 873 |
| Макс. объем | 1 л |
| Скорость вращения | 300÷18000 об/мин |
| Максимальное ускорение | 24088 g | 24088 g/30065 g | 24088 g |
| Время центрифугирования | 0÷99 мин 59 с, ∞ |
| Диапазон регулировки температуры | — | −20°C ÷ +40°C | −20°C ÷ +55°C |
| Размеры, мм | 510×410×370 | 640×410×370 |
| Вес, кг | 35 | 59 |
| Электропитание | 230 В, 50/60 Гц |

| Ротор с переменным углом 4×200 мл № 12436b для бакетов № 13042, № 13045, № 13437, № 13438, № 13593 и подвесок № 13044 и № 13129 Макс. скорость вращения 5000 об/мин Ускорение 4075 g Макс. радиус R = 14,6 см | Бакет 200 мл № 13437 | № 13438 с поликарбонатным колпачком № 17111 | Полипропиленовая бутыль 200 мл № 15440 с колпачком Nalgene (( 56,5×113 мм) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | для адаптеров № 14104–14113, 14441–14450 (( 56,5 мм) и бутылей |  |

| № 14104 100 мл (( 45,5× 100 мм) | № 14106 7×7 мл (( 13,5× 100 мм) | № 14108 7×10 мл (( 17×75 мм) | № 14109 7×5 мл (( 13,5× 85 мм) | № 14110 7×14/10 мл (( 17× 100 мм) | № 14111 5×15 мл (( 16,7× 100 мм) | № 14112 3×30/25 мл (( 25× 100 мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| № 14113 50 мл Falcon (( 30× 120 мм) | № 14441 12×7 мл (( 12,1× 100 мм) | № 14444 50 мл ((35×100 мм) | № 14446 12×5 мл ((12,1×75 мм) | № 14447a 12×1,2 мл Monovette (( 8×66 мм) | № 14449 4×12 мл и для систем забора крови (( 17/19,4× 60/107 мм) | № 14450 9×2,2/1,5 мл (( 11× 36,5 мм) Eppendorf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Круглая подвеска 4×15 мл № 13044C Круглая подвеска 2×15 мл № 13129C Бакет № 13080 Пробирки Falcon 15 мл № 15050 | Бакет 50 мл № 13045 Пробирки Falcon 50 мл № 15052 ((30×120 мм) | Бакет 2×50 мл № 13042 Пробирки Falcon 50 мл № 15052 ((30×120 мм) |
| --- | --- | --- |

Циторотор № 12452C с подвесками № 13606
Макс. скорость вращения 2500 об/мин
Ускорение 768 g. Макс. радиус R = 11 см
Подвески № 13606. Цитовкладыш № 16610C

| Угловой ротор 30×15/10 мл № 11465C Макс. скорость вращения 4500 об/мин Ускорение 3011 g Макс. радиус R = 13,3 см Угол 30° Бакет № 13080 или 13081 | Угловой ротор 36×15/10 мл № 11456C Макс. скорость вращения 4500 об/мин Ускорение 3237 g Макс. радиус R = 14,3 см. Угол 30° Бакет № 13080 или 13081 Пробирки Falcon 15 мл № 15050 |  | Угловой ротор 10×30/25 мл № 11455C Макс. скорость вращения 5000 об/мин Ускорение 2878 g Макс. радиус R = 10,3 см. Угол 30° Бакет № 13329 для адаптеров № 14255, 14256 Пробирки 25 мл № 15117 или 15055 | Угловой ротор 10×50 мл № 11211 Макс. скорость вращения 4300 об/мин Ускорение 2749 g Макс. радиус R = 13,3 см Угол 30° Бакет № 13275 или № 13276 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Угловой ротор 12×15 мл № 11454C Макс. скорость вращения 5500 об/мин Ускорение 3720 g Макс. радиус R = 11 см Угол 30° Бакет № 13080 или № 13081 Пробирки Falcon 15 мл № 15050 | Угловой ротор 24×15/10 мл. № 11453C Макс. скорость вращения 4500 об/мин Ускорение 2332 g Макс. радиус R = 10,3 см, Угол 30° Бакет № 13080 или № 13081 |  | Ротор с переменным углом № 12451C с бакетами № 13307 для титрационных микропланшетов № 15102 Макс. скорость вращения 3000 об/мин Ускорение 1036 g Макс. радиус R = 10,3 см | Ротор с переменным углом № 12285C с бакетами № 13286 для титрационных микропланшетов № 15102 или блоков 85×130×60 мм Макс. скорость вращения 4300 об/мин Ускорение 2377 g Макс. радиус R = 11,5 см |

| Угловой ротор 6×50 мл № 11457 с герметичной крышкой Макс. скорость вращения 9000 об/мин Ускорение 8693 g Макс. радиус R = 9,6 см Угол 30° Пробирка Falcon 50 мл № 15052 | Угловой ротор 4×85 мл № 11496 с герметичной крышкой Макс. скорость вращения 9000 об/мин Ускорение 8600 g Макс. радиус R = 9,5 см Угол 30° Пробирка 85 мл Nalgene № 15067 | Угловой ротор 6×30 мл № 11458 с герметичной крышкой Макс. скорость вращения 15000 об/мин Ускорение 19621 g Макс. радиус R = 7,8 см Угол 30° Пробирка 30 мл Nalgene № 15424 | Угловой ротор 8×30 мл № 11273 с герметичной крышкой Макс. скорость вращения 12000 об/мин Ускорение 14000 g Макс. радиус R = 8,7 см Угол 30° Пробирка 30 мл Nalgene № 15424 | Угловой ротор 10×15 мл, № 11466 с герметичной крышкой Макс. скорость вращения 10000 об/мин Ускорение 10732 g Макс. радиус R = 9,6 см Угол 30° Пробирка Falcon 15 мл № 15050 | Угловой ротор 12×10 мл/100 мм № 11467 с герметичной крышкой Макс. скорость вращения 12000 об/мин Ускорение 15120 g Макс. радиус R = 9,4 см Угол 30° Пробирка 10 мл № 15053 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Угловой ротор 12×10 мл / 75 мм № 11459 с герметичной крышкой Макс. скорость вращения 15000 об/мин Ускорение 21381 gУгол 30° Макс. радиус R = 8,5 см Пробирка 10 мл № 15121 | Угловой ротор 36×2,2/1,5 мл № 11462; Угловой ротор 24×2,2/1,5 мл № 11461 с герметичной крышкой Макс. скорость вращения 15000 об/мин, ускорение 20878 g или опционально макс. скорость вращения 18000 об/мин, ускорение 30065 g Угол 45° Макс. радиус R = 8,3 см Пробирка 2,2 мл № 15123 Пробирка 1,5 мл № 15128 | Ротор с переменным углом 24×2,2/1,5 мл № 12464 с герметичной крышкой (с подвесками № 13483) Макс. скорость вращения 14000 об/мин Ускорение 15996 g Макс. радиус R = 7,3 см Пробирка 2,2 мл № 15123 Пробирка 1,5 мл № 15128 |
| Угловой ротор 36×0,5 мл № 11460 с герметичной крышкой Макс. скорость вращения 15000 об/мин, ускорение 20627 g, или опционально макс. скорость вращения 18000 об/мин, ускорение 29709 g Угол 45° Макс. радиус R = 8,2 см Пробирки 0,5 мл № 15127 | Угловой ротор 6×8×0,2 мл № 11468 с герметичной крышкой (для обычных ПЦР стрипов) Макс. скорость вращения 10000 об/мин Ускорение 10621 g Угол 45° Макс. радиус R = 9,5 см Стрипы 8×0,2 мл № 15130 | Барабанный ротор с герметичной крышкой № 12172 на 6 кассет Макс. скорость вращения 14500 об/мин Ускорение 16450 g Макс. радиус R = 7 см Кассеты: № 14000 20×0,4/0,2 мл № 14002 10×2,2/1,5 мл |
| Угловой ротор 12×2,2/1,5 мл с герметичной крышкой № 11199 Максимальная скорость вращения 18000 об/мин Ускорение 24088 g Макс. радиус R = 6,65 см Угол 45° | Угловой ротор 30×2,2 мл с герметичной крышкой № 11259 Максимальная скорость вращения 15000 об/мин Ускорение 24400 g Макс. радиус R = 9,7 см Угол 30° | Угловой ротор 24×2,0 мл (с фильтром) № 11739 с герметичной крышкой Макс. скорость вращения 15000 об/мин Ускорение 23142 g Макс. радиус R = 9,7 см Угол 45° |
| Угловой ротор 6×50 мл Nalgene № 11469 с герметичной крышкой Макс. скорость вращения 12000 об/мин Ускорение 14490 g, Макс. радиус R = 9,0 см Угол 30° Пробирка 30 мл № 15424 | Угловой ротор 4×100 мл № 11718. Макс. скорость вращения 5000 об/мин Ускорение 3158 g Макс. радиус R = 11,3 см Угол 30° | Угловой ротор 12×30/25 мл № 11743C Макс. скорость вращения 5500 об/мин Ускорение 4058 g Макс. радиус R = 12 см Угол 30° |
| Бакет 2×50 мл № 13042 Бакет 100 мл № 13593 для бутылей и круглых адаптеров № 14181, 14186–14190, 14192 Подвеска 4×15 мл № 13044C | Бакет 50 мл Falcon № 13276 для круглых адаптеров 14248 и 14089 Бакет 50 мл Falcon № 13275C с крышкой 17151 для круглых адаптеров 14248 Круглые адаптеры: № 14248 для 30/25 мл (( 25×100 мм) № 14089 для 15 мл (( 17 мм) | Бакет 100 мл № 13277 для полипропиленовых бутылей № 15040 Бакет № 13719 (( 45,5 мм) для круглых адаптеров № 14189–14190, 14192 |
| Круглый бакет 250 мл № 13174 для бутылей и для адаптеров № 14151÷14160 (( 62 мм) | Круглые адаптеры: № 14186 4 × 7 мл (( 13,1×100 мм) № 14187 4 × 10 мл ((16,1×100 мм) № 14189 для 50 мл Falcon (( 30×120 мм) № 14190 для 30/25 мл (( 25,5 мм) № 14192 для 50 мл (( 35×100 мм) | Бакет 30/25 мл № 13329 Круглые адаптеры: № 14255 для пробирок 7 мл (( 13×100 мм) № 14256 для пробирок 15/10 мл (( 17×100 мм) |
| Ротор с переменным углом 4×250 мл № 12173 Макс. скорость вращения 4000 об/мин Ускорение 2790 g Макс. радиус R = 15,6 см 4 бакета 250 мл № 13174 Бутыль 250 мл № 15175 Адаптеры: № 14151÷14160 | Гематокритный ротор 24 капилляров 75 мм № 12300 Макс. скорость вращения 13000 об/мин Ускорение 16816 g Макс. радиус R = 8,9 см | Плоский гематокритный ридер № 16135 |
|  | Круглый гематокритный ридер № 16164 | Термопринтер № 16595 для чтения параметров работы через порт RS 232 |

## Круглые адаптеры для бакетов № 13437 и № 13438, используемых
для MPW–350, MPW–350R, MPW–350RH и MPW–350e

| № 14104 100 мл (( 45,5×100 мм) | № 14106 7×7 мл (( 13,5×100 мм) | № 14108 7×10 мл (( 17×75 мм) | № 14109 7×5 мл (( 13,5×85 мм) | № 14110 7×10 мл (( 17×100 мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| № 14111 5×15 мл (( 16,7×100 мм) | № 14112 3×30/25 мл (( 25×100 мм) | № 14113 50 мл Falcon (( 30×120 мм) | № 14441 12×7 мл (( 12,1×100 мм) | № 14444 50 мл ((35×100 мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| № 14446 12×5 мл ((12,1×75 мм) | № 14447a 12×1,2 мл Monovette (( 9×66 мм) | № 14449 4×12 мл и для систем забора крови (( 17/19,4×60/107 мм) | № 14450 9×2,2/1,5 мл (( 11×36,5 мм) Eppendorf |
| --- | --- | --- | --- |

# Лабораторная центрифуга MPW–350e

|  | MPW–350e – современная экономичная настольная лабораторная центрифуга. Её конструкция обеспечивает легкость в обслуживании, безопасность работы и широкий спектр применения в медицинских, биохимических, промышленных и исследовательских лабораториях. MPW-350e – эффективный и высокопроизводительный инструмент, необходимых в любых исследованиях. |
| --- | --- |

### Особенности:

●	не требующий ухода бесщёточный двигатель

●	микропроцессорный контроллер позволяет производить предварительную установку скорости и времени

●	ЖК-дисплей отображает фактические параметры при работе: скорость вращения, время и центробежное ускорение

●	оптимизация времени ускорения и торможения

●	простая система управления и эргономическая форма

●	широкий ассортимент роторов и дополнительного оснащения

●	центрифугирование в «коротком» режиме

●	система защиты от дисбаланса

●	параметры безопасности:

–	блокировка крышки во время работы

–	блокировка включения центрифуги при открытой крышке

–	цельнометаллический корпус и камера центрифугирования из нержавеющей стали

Изделие соответствует национальным и международным стандартам безопасности EN–61010–1 и EN–61010–2–020, ГОСТам Р 51931-2002, Р 12.2.007.0-75, Р МЭК 61010-2-020-99.

### Технические характеристики

| Модель | MPW–350e |
| --- | --- |
| Каталожный № | 10350e |
| Потребляемая мощность | 225 Вт |
| Максимальный объем | 800 мл |
| Максимальная скорость вращения | 4300 об/мин |
| Среднее ускорение для r = 14,6 см | 3013 g |
| Время центрифугирования | 1 ÷ 99 мин |
| Размеры, г×ш×в | 510×410×370 мм |
| Вес без оснащения | 35 кг |
| Питание | 230 В, 50/60 Гц; опция: 115 В, 60 Гц |

| Угловой ротор 24×15/10 мл № 11253C, укомплектованный бакетами № 13080 или № 13081 Угол 30° | Угловой ротор 10×50 мл Falcon 11254C, укомплектованный бакетами № 13275 с резьбой для поликарбонатного колпачка № 17151 или бакетами № 13276 без резьбы Угол 30° Адаптеры 30/25 мл № 14248 для пробирных бакетов № 13276 без резьбы | Ротор с переменным углом № 12285C с 2 бакетами № 13286 для микротитрационных планшетов и блоков (85×130×60 мм) |
| --- | --- | --- |
| Ротор с переменным углом 4×200 мл № 12436b для бакетов № 13042, № 13045, № 13437, № 13438 и № 13593 и подвесок № 13044 и № 13129 Бутыль 200 мл № 15440 Бакет № 13437 200 мл и № 13438C с поликарбонатным колпачком № 17111 для адаптеров № 14104–14113 и 14441–14450 (( 56,5 мм) | Бакет № 13042 2×50 мл Falcon № 15052 (( 30×120 мм) | Бакет № 13045 50 мл Falcon (( 30×120 мм) | Круглые подвески 4×15/10 мл № 13044C (или 2×15 мл № 13129C) с бакетами № 13080 или № 13081 ( 17 мм Пробирки Falcon 15 мл № 15050 Круглый адаптер № 14082 ( 13 мм для пробирок 7/6/5 мл |

| Угловой ротор 30×15/10 мл № 11465C Макс. скорость вращения 4500 об/мин Ускорение 3011 g Макс. радиус R = 13,3 см Угол 30° Бакет № 13080 или 13081 | Угловой ротор 12×30/25 мл № 11743. Макс. скорость вращения 5500 об/мин Ускорение 4058 g Макс. радиус R = 12 см Угол 30° |
| --- | --- |

| Бакет 50 мл Falcon № 13276 для круглых адаптеров 14248 и 14089 Бакет 50 мл Falcon № 13275C с крышкой 17151 для круглых адаптеров 14248 Круглые адаптеры: № 14248 для 30/25 мл (( 25×100 мм) № 14089 для 15 мл (( 17 мм) | Бакет 2×50 мл № 13042 Бакет 100 мл № 13593 для бутылей и круглых адаптеров № 14181, 14186–14190, 14192 Подвеска 4×15 мл № 13044C | Круглые адаптеры: № 14186 для 4×7 мл ((13,1×81 мм) № 14187 для 4×10 мл (( 16,1×81 мм) № 14189 для Falcon 50 мл (( 30×120 мм) № 14190 для 30/25 мл (( 25,5×100 мм) № 14192 для 50 мл (( 35×100 мм) |
| --- | --- | --- |

| № 14104 100 мл (( 45,5× 100 мм) | № 14106 7×7 мл (( 13,5× 100 мм) | № 14108 7×10 мл (( 17×75 мм) | № 14109 7×5 мл (( 13,5× 85 мм) | № 14110 7×14/10 мл (( 17× 100 мм) | № 14111 5×15 мл (( 16,7× 100 мм) | № 14112 3×30/25 мл (( 25× 100 мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| № 14113 50 мл Falcon (( 30× 120 мм) | № 14441 12×7 мл (( 12,1× 100 мм) | № 14444 50 мл ((35×100 мм) | № 14446 12×5 мл ((12,1×75 мм) | № 14447a 12×1,2 мл Monovette (( 8×66 мм) | № 14449 4×12 мл и для систем забора крови (( 17/19,4× 60/107 мм) | № 14450 9×2,2/1,5 мл (( 11× 36,5 мм) Eppendorf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Круглые адаптеры для бакетов № 13437 и № 13438, используемых
с MPW–350, MPW–350R, MPW–350RH и MPW–350e

| № 14104 100 мл (( 45,5×100 мм) | № 14106 7×7 мл (( 13,5×100 мм) | № 14108 7×10 мл (( 17×75 мм) | № 14109 7×5 мл (( 13,5×85 мм) | № 14110 7×10 мл (( 17×100 мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| № 14111 5×15 мл (( 16,7×100 мм) | № 14112 3×30/25 мл (( 25×100 мм) | № 14113 50 мл Falcon (( 30×120 мм) | № 14441 12×7 мл (( 12,1×100 мм) | № 14444 50 мл ((35×100 мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| № 14446 12×5 мл ((12,1×75 мм) | № 14447a 12×1,2 мл Monovette (( 9×66 мм) | № 14449 4×12 мл и для систем забора крови (( 17/19,4×60/107 мм) | № 14450 9×2,2/1,5 мл (( 11×36,5 мм) Eppendorf |
| --- | --- | --- | --- |

# Лабораторные центрифуги
MPW–351 / MPW–351R / MPW–351RH

Семейство универсальных настольных лабораторных центрифуг MPW–351 включает следующие варианты:

●	MPW–351 – с вентиляцией

●	MPW–351 R – с охлаждением

●	MPW–351 RH – с охлаждением и подогревом

Ультрасовременный дизайн, новейшие технологии и высочайший уровень безопасности – главные преимущества серии центрифуг MPW-351. Возможности программирования, нагрева и охлаждения, большой набор роторов и адаптеров делают центрифуги MPW-351 универсальным инструментом для исследования любых образцов. Эти модели широко применяются в медицине, биологии, биохимии, ветеринарии и лабораториях контроля качества.

### Особенности:

●	не требующий ухода бесщёточный двигатель

●	ЖК–дисплей

●	современный микропроцессорный контроллер обеспечивает:

–	99 программ

–	предварительный выбор скорости вращения или ускорения

–	отсчёт времени – или от старта, или после набора заданной скорости

–	большой набор скоростей вращения в программе

–	эффективное время центрифугирования в минутах и секундах

–	10 режимов разгона и торможения

–	регулировку температуры (MPW–351R, MPW–351RH)

●	работа в «коротком» режиме

●	автоматическая идентификация роторов

●	система идентификации ошибок:

–	дисбаланса.

–	неправильно выбранного ротора

–	прерывания течения выбранной программы

-	перебои в питании

●	мониторинг запрограммированных параметров во время работы

●	отслеживание и сохранение параметров работы посредством подсоединённого ПК или прямо на термопринтер через последовательный порт RS 232

●	камера центрифугирования из нержавеющей стали

●	эффективная система вентиляции (MPW–351)

●	программа предварительного охлаждения с центрифугированием или без (MPW–351R, MPW–351RH)

●	высокоточная стабилизация температуры (MPW–351R, MPW–351RH)

●	большой выбор сменных роторов и других аксессуаров

●	автоматическое открытие крышки (опция)

●	защита системы:

–	блокировка крышки во время работы

–	блокировка включения центрифуги при открытой крышке

Изделие соответствует национальным и международным стандартам безопасности EN–61010–1 и EN–61010–2–020, ГОСТам Р 51931-2002, Р 12.2.007.0-75, Р МЭК 61010-2-020-99.

### Технические характеристики

| Модель | MPW 351 | MPW 351 R | MPW 351 RH |
| --- | --- | --- | --- |
| Каталожный № | 10351 | 10351R | 10351RH |
| Потребляемая мощность, Вт | 500 | 980 |
| Максимальная вместимость | 1 л |
| Скорость вращения | 100÷18000 об/мин |
| Максимальное ускорение | 24400 g | 30065 g |
| Время центрифугирования | 0÷99 мин 59 с, ∞ |
| Диапазон регулировки температуры | — | −20°C ÷ +40°C | −20°C ÷ +55°C |
| Размеры, мм | 530×430×420 | 680×430×420 |
| Вес без аксессуаров, кг | 36 | 62 |
| Электропитание | 230 В, 50/60 Гц; опция 115 В, 50/60 Гц |

| Угловой ротор 12×2,2/1,5 мл с герметичной крышкой № 11199 Максимальная скорость вращения 18000 об/мин Ускорение 24088 g Макс. радиус R = 6,65 см Угол 45° | Угловой ротор 24×2,2/1,5 мл с герметичной крышкой № 11461 Максимальная скорость вращения 16000 об/мин, ускорение 23755 g (опция только MPW–351) Максимальная скорость вращения 18000 об/мин, ускорение 30065 g (MPW–351R, MPW–351RH) Макс. радиус R = 8,3 см Угол 45° | Угловой ротор 36×2,2/1,5 мл с герметичной крышкой № 11462 Максимальная скорость вращения 16000 об/мин, ускорение 23755 g (опция только MPW–351) Максимальная скорость вращения 18000 об/мин, ускорение 30065 g (MPW–351R, MPW–351RH) Макс. радиус R = 8,3 см Угол 45° Пробирка 2,2 мл № 15123 Пробирка 1,5 мл № 15128 |
| --- | --- | --- |
| Угловой ротор 30×2,2 мл с герметичной крышкой № 11259 Максимальная скорость вращения 15000 об/мин Ускорение 24400 g Макс. радиус R = 9,7 см Угол 30° | Угловой ротор 6×8×0,2 мл № 11468 с герметичной крышкой (для обычных ПЦР стрипов) Макс. скорость вращения 12000 об/мин Ускорение 15294 g Макс. радиус R = 9,5 см Угол 45° Стрипы 8×0,2 мл № 15130 | Угловой ротор 24×2,0 мл № 11739 с фильтром и герметичной крышкой Макс. скорость вращения 15000 об/мин Ускорение 23142 g Макс. радиус R = 9,7 см Угол 45° |
| Угловой ротор 36×0,5 мл № 11460 с герметичной крышкой Макс. скорость вращения 16000 об/мин, ускорение 23469 g (опция только MPW–351), Макс. скорость вращения 18000 об/мин, ускорение 29703 g (MPW–351R, MPW–351RH) Макс. радиус R = 8,2 см Угол 45° Пробирки 0,5 мл № 15127 | Угловой ротор 12×10 мл № 11459 с герметичной крышкой Макс. скорость вращения 15000 об/мин Ускорение 21381 g Макс. радиус R = 8,5 см Угол 30° Пробирка 10 мл № 15121 | Угловой ротор 12×10 мл/100 мм № 11467 с герметичной крышкой Макс. скорость вращения 12000 об/мин Ускорение 15133 g Макс. радиус R = 9,4 см Угол 30° Пробирка 10 мл № 15053 |
| Угловой ротор 10×15 мл Falcon № 11466 с герметичной крышкой Макс. скорость вращения 10000 об/мин Ускорение 10732 g Макс. радиус R = 9,6 см Угол 30° Пробирка Falcon 15 мл № 15050 | Угловой ротор 6×30 мл Nalgene № 11458 с герметичной крышкой Макс. скорость вращения 15000 об/мин Ускорение 19621 g Макс. радиус R = 7,8 см Угол 30° Пробирка 30 мл № 15424 | Гематокритный ротор 24 капилляров 75 мм № 12300 Макс. скорость вращения 13000 об/мин Ускорение 16816 g Макс. радиус R = 8,9 см |
| Угловой ротор 8×30 мл Nalgene № 11273 с герметичной крышкой Макс. скорость вращения 12000 об/мин Ускорение 14000 g Макс. радиус R = 8,7 см Угол 30° Пробирка 30 мл № 15424 | Угловой ротор 6×50 мл Falcon № 11457 с герметичной крышкой Макс. скорость вращения 10000 об/мин Ускорение 10732 g Макс. радиус R = 9,6 см Угол 30° Пробирка Falcon 50 мл № 15052 | Угловой ротор 6×50 мл Nalgene № 11469 с герметичной крышкой Макс. скорость вращения 12000 об/мин Ускорение 14490 g Макс. радиус R = 9,0 см Угол 30° Пробирка 30 мл № 15424 |
| Угловой ротор 4×85 мл Nalgene № 11496 с герметичной крышкой Макс. скорость вращения 10000 об/мин Ускорение 10621 g Макс. радиус R = 9,5 см Угол 30° Пробирка 85 мл № 15067 | Угловой ротор 12×15/10 мл № 11740 Макс. скорость вращения 5500 об/мин Ускорение 4058 g Макс. радиус R = 12 см Угол 30° | Угловой ротор 8×15/10 мл № 11741 Макс. скорость вращения 6000 об/мин Ускорение 4226 g Макс. радиус R = 10,5 см Угол 30° | Угловой ротор 36×15/10 мл № 11456C Макс. скорость вращения 5000 об/мин Ускорение 3996 g Макс. радиус R = 14,3 см Угол 30° | Угловой ротор 30×15/10 мл № 11465C Макс. скорость вращения 5200 об/мин Ускорение 4020 g Макс. радиус R = 13,3 см Угол 30° |
|  | для бакетов № 13080 и № 13081 | для бакетов № 13080 и № 13081 |
| Угловой ротор 12×30/25 мл № 11743C с бакетом 13329 для адаптеров № 14255 и 14256 Макс. скорость вращения 5500 об/мин Ускорение 4058 g Макс. радиус R = 12 см Угол 30° | Угловой ротор 6×50 мл № 11746C с бакетом 13276 Макс. скорость вращения 6000 об/мин Ускорение 4427 g Макс. радиус R = 11 см Угол 30° | Угловой ротор 10×50 мл № 11211 для бакетов № 13275 или № 13276 Макс. скорость вращения 5500 об/мин Ускорение 4498 g Макс. радиус R = 13,3 см Угол 30° |
| Угловой ротор 4×100 мл № 11718 для бакетов № 13277 или № 13719 Макс. скорость вращения 6300 об/мин Ускорение 3158 g Макс. радиус R = 11,3 см Угол 30° | Угловой ротор 24×15 мл № 11210C с бакетами № 13080 или № 13081 Макс. скорость вращения 5000 об/мин Ускорение 3996 g Макс. радиус R = 14,3 см Угол 30° | Угловой ротор 8×50 мл № 11213 для бакетов № 13275 или № 13276 Макс. скорость вращения 5500 об/мин Ускорение 4227 g Макс. радиус R = 12,5 см Угол 30° |
| Ротор с переменным углом 4×200 мл № 12436b для бакетов № 13042, № 13045, № 13437, № 13438, № 13593 и подвесок № 13044 и № 13129 Макс. скорость вращения 5200 об/мин Ускорение 4413 g Макс. радиус R = 14,6 см | Круглые подвески 4×15 мл Falcon № 13044C с бакетами № 13080 Круглые подвески 2×15 мл Falcon № 13129C с бакетами № 13080a Пробирки Falcon 15 мл № 15050 | Бакет № 13042 2×50 мл Falcon № 15052 (( 30×120 мм) Бакет № 13045 50 мл Falcon (( 30×120 мм) |
| Бакет 200 мл № 13437 для адаптеров (( 56,5×96 мм) и бутылей | Бакет 200 мл № 13438 с поликарбонатным колпачком № 17111 |  |  |
| Для адаптеров № 14104–14113, 14441–14450 и бутылей |  |  |
| Циторотор № 12452C Макс. скорость вращения 2500 об/мин. Ускорение 768 g Макс. радиус R = 11 см Подвески № 13606 Цитовкладыши № 16610C | Ротор с переменным углом 24×2,2 мл № 12464C с герметичной крышкой с подвесками № 13483 Макс. скорость вращения 14000 об/мин Ускорение 15996 g Макс. радиус R = 7,3 см Пробирка 2,2 мл № 15123 Пробирка 1,5 мл № 15128 | Ротор с переменным углом 4×250 мл № 12177 для бакетов № 13174, № 13178 и № 13180 Макс. скорость вращения 5000 об/мин Ускорение 4724 g Макс. радиус R = 16,9 см |
| Ротор с переменным углом № 12285C с 2 бакетами № 13286 для титрационных микропланшетов № 15102 или блоков 85×130×60 мм Макс. скорость вращения 4300 об/мин Ускорение 2397 g Макс. радиус R = 11,5 см | Ротор с переменным углом № 12451C с 2 бакетами № 13307 для титрационных микропланшетов № 15102 Макс. скорость вращения 3000 об/мин Ускорение 1036 g Макс. радиус R = 10,3 см | Барабанный ротор на 6 кассет № 12172 с герметичной крышкой Макс. скорость вращения 14500 об/мин Ускорение 16450 g Макс. радиус R = 7 см Кассеты: № 14000 20×0,4/0,2 мл, № 14002 10×2,2/1,5 мл |
| Бакет 30/25 мл № 13329 Круглые адаптеры: № 14255 для пробирок 7 мл (( 13×100 мм) № 14256 для пробирок 15/10 мл (( 17×100 мм) | Бакет 50 мл Falcon № 13276 для круглых адаптеров 14248 и 14089 Бакет 50 мл Falcon № 13275C с крышкой 17151 для круглых адаптеров 14248 Круглые адаптеры: № 14248 для 30/25 мл (( 25×100 мм) № 14089 для 15 мл (( 17 мм) | Бакеты 100 мл № 13277 для полипропиленовых бутылей № 15040 и № 13719 (( 45,5 мм) для круглых адаптеров № 14189–14190, 14192 |
| Бакет 2×50 мл № 13042 Бакет 100 мл № 13593 для бутылей и круглых адаптеров № 14181, 14186–14190, 14192 Подвеска 4×15 мл № 13044C |  |  |
| Круглый гематокритный ридер № 16164 | Плоский гематокритный ридер № 16135 | Термопринтер № 16595 для чтения параметров работы через порт RS 232 |

## Круглые адаптеры для бакетов № 13174, № 13178C и № 13180,
используемых в MPW–351, MPW–351R, MPW–351RH
и MPW–350, MPW–350R, MPW–350RH (только 13174)

| Круглый бакет № 13174 для бутылей 250 мл и для бутылей и адаптеров № 14151–14160 (( 62 мм) | Круглый бакет № 13178C для бутылей 250 мл с колпачком № 17179 | Круглый бакет 2×50 мл № 13180 (( 30×120 мм) Максимальное ускорение 4685 g |
| --- | --- | --- |

| № 14151 100 мл (( 46×100 мм) | № 14152 50 мл Falcon (( 30×120 мм) | № 14153 5×15 мл Falcon (( 17/22×120 мм) | № 14154 9×5 мл (( 13,5/17×81 мм) и для систем забора крови | № 14155 12×7/5 мл (( 13/14×100 мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| № 14156 8×14/10 мл (( 16/17,7×100 мм) | № 14157 4×15 мл (( 16/22×122 мм) | № 14158 12×2,2 мл Eppendorf (( 11×41 мм) | № 14159 50 мл (( 35,5×100 мм) для адаптера № 14151 | № 14160 3×30/25 мл (( 25×100 мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## Круглые адаптеры для бакетов № 13437 и № 13438C, использующихся
в MPW–351, MPW–351R, MPW–351RH и MPW–350, MPW–350R, MPW–350RH

| № 14104 100 мл (( 45,5×100 мм) | № 14106 7×7 мл (( 13,5×100 мм) | № 14108 7×10 мл (( 17×85 мм) | № 14109 7×5 мл (( 13,5×85 мм) | № 14110 7×10 мл (( 17×100 мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| № 14111 5×15 мл (( 16,7×100 мм) | № 14112 3×30/25 мл (( 25×100 мм) | № 14113 50 мл (( 30×120 мм) | № 14441 12×7 мл (( 12,1×100 мм) | № 14444 50 мл (( 35×100 мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| № 14446 12×5 мл (( 12,1×75 мм) | № 14447a 12×1,2 мл Monovette (( 9×66 мм) | № 14449 4×12 мл и для систем забора крови (( 17,1/19,4× 60/107 мм) | № 14450 9×2,2/1,5 мл Eppendorf (( 11×38,5 мм) |
| --- | --- | --- | --- |

# Лабораторные центрифуги MPW–380 / MPW–380 R

Семейство универсальных настольных лабораторных центрифуг MPW–380 включает следующие варианты:

●	MPW–380 – с вентиляцией

●	MPW–380 R – с охлаждением

Данные модели обладают всеми уникальным чертами центрифуг MPW: современный эргономичный дизайн, энергосбережение, память на 99 программ, различные режимы разгона и торможения, возможность программирования, надёжная конструкция, высокоточная регулировка температуры (для модели 380R), разнообразие роторов и бакетов, автоматическая идентификация роторов и т.д. и т.п. Центрифуги MPW-380 доказали свою высокую эффективность и надёжность в медицинских и исследовательских лабораториях различного профиля.

### Особенности:

●	не требующий ухода бесщёточный двигатель

●	современный микропроцессорный контроллер обеспечивает:

–	99 программ

–	предварительный выбор скорости вращения с шагом 10 об/мин или ускорения

–	время центрифугирования: 5 с ÷ 9 мин 59 с с шагом 1 с

–	время центрифугирования: 10 мин ÷ 9 ч 59 мин с шагом 1 мин или непрерывный режим работы

–	10 режимов разгона и торможения

–	регулировку температуры (MPW–380R)

–	графический ЖК–дисплей

●	работа в «коротком» режиме

●	опции:

–	программирование предварительного охлаждения с центрифугированием или без (MPW–380R)

–	программирование охлаждения после остановки центрифуги (MPW–380R)

–	возможность автоматического открытия крышки после остановки центрифуги

–	возможность запрограммировать задержку запуска

–	возможность изменения максимального радиуса вращения с пересчётом в ускорение

–	возможность изменения плотности обрабатываемых образцов свыше 1,2 г/см3 с автоматической регулировкой максимальной скорости

●	20 сменных роторов и широкий выбор бакетов

●	автоматическая идентификация роторов

●	выбор языка меню, установка времени и даты

Изделие соответствует национальным и международным стандартам безопасности EN–61010–1 и EN–61010–2–020, ГОСТам Р 51931-2002, Р 12.2.007.0-75, Р МЭК 61010-2-020-99.

### Технические характеристики

| Модель | MPW 380 | MPW 380 R |
| --- | --- | --- |
| Каталожный № | 10380 | 10380 R |
| Потребляемая мощность, Вт | 750 | 1300 |
| Максимальная вместимость | 1,6 л |
| Скорость вращения | 100÷18000 об/мин |
| Максимальное ускорение | 31150 g |
| Время центрифугирования | 5 с ÷ 9 ч 59 мин, ∞ |
| Диапазон регулировки температуры | — | −20°C ÷ +40°C |
| Размеры, мм | 650×520×455 | 650×715×455 |
| Вес без аксессуаров, кг | 72 | 108 |
| Электропитание | 230 В, 50/60 Гц; опция 115 В, 50/60 Гц |

| Угловой ротор 30×2,2/1,5 мл с герметичной крышкой № 11761 Макс. скорость вращения 16 400 об/мин Ускорение 29 168 g Макс. радиус R = 9,7 см Угол 45° | Угловой ротор 30×2,2/1,5 мл с герметичной крышкой № 11762 Макс. скорость вращения 18 000 об/мин Ускорение 30 065 g Макс. радиус R = 8,3 см Угол 45° | Угловой ротор 48×2,2/1,5 мл с герметичной крышкой № 11763 Макс. скорость вращения 16 400 об/мин Ускорение 28 265 g Макс. радиус R = 9,4 см Угол 45° |
| --- | --- | --- |
| Угловой ротор 36×2,2 мл с фильтром и герметичной крышкой № 11779 Макс. скорость вращения 15 000 об/мин Ускорение 22 136 g Макс. радиус R = 8,8 см Угол 45° | Угловой ротор 12×8×0,2 мл с герметичной крышкой № 11765 для стрипов ПЦР Макс. скорость вращения 16 400 об/мин Ускорение 28 566 g Макс. радиус R = 9,5 см Угол 45° | Угловой ротор 12×10 мл (81 мм) с герметичной крышкой № 11766 Макс. скорость вращения 18 000 об/мин Ускорение 31 150 g Макс. радиус R = 8,6 см Угол 30° |
| Угловой ротор 12×10 мл (100 мм) с герметичной крышкой № 11767 Макс. скорость вращения 14 000 об/мин Ускорение 20 598 g Макс. радиус R = 9,4 см Угол 30° | Угловой ротор 12×15 мл Falcon с герметичной крышкой № 11770 Макс. скорость вращения 14 000 об/мин Ускорение 23 227 g Макс. радиус R = 10,6 см Угол 30° | Угловой ротор 8×30 мл Nalgene (( 25×98 мм) с герметичной крышкой № 11772 Макс. скорость вращения 17 500 об/мин Ускорение 29 787 g Макс. радиус R = 8,7 см Угол 30° |
| Угловой ротор 6×50 мл Nalgene (( 28×106 мм) с герметичной крышкой № 11773 Макс. скорость вращения 14 500 об/мин Ускорение 21 625 g Макс. радиус R = 9,2 см Угол 30° | Угловой ротор 8×50 мл Nalgene с герметичной крышкой № 11775 Макс. скорость вращения 14 000 об/мин Ускорение 21 255 g Макс. радиус R = 9,7 см Угол 30° | Угловой ротор 8×50 мл Falcon с герметичной крышкой № 11776 Макс. скорость вращения 14 000 об/мин Ускорение 23 666 g Макс. радиус R = 10,8 см Угол 30° |

| Угловой ротор 6×94/85 мл Nalgene с герметичной крышкой № 11778 Макс. скорость вращения 12 000 об/мин Ускорение 17 710 g Макс. радиус R = 11 см Угол 30° | Угловой ротор 4×250 мл Nalgene с герметичной крышкой № 11777 Макс. скорость вращения 10 000 об/мин Ускорение 14 086 g Макс. радиус R = 12,6 см Угол 25° |
| --- | --- |

| Угловой ротор 12×50 мл Falcon № 11780 Макс. скорость вращения 4500 об/мин Ускорение 3328 g Макс. радиус R = 14,7 см Угол 30° | Угловой ротор 8×50 мл Falcon № 11784C с бакетами № 13080 или № 13081 Макс. скорость вращения 5000 об/мин Ускорение 3996 g Макс. радиус R = 14,3 см Угол 30° | Угловой ротор 8×50 мл Falcon № 11785C с бакетами № 13080 или № 13081 Макс. скорость вращения 4700 об/мин Ускорение 4025 g Макс. радиус R = 16,3 см Угол 30° |
| --- | --- | --- |
| Ротор с переменным углом № 12787 с 2 бакетами № 13286 для 3 титрационных микропланшетов или блоков 85×130×60 мм Макс. скорость вращения 4300 об/мин Ускорение 2398 g Макс. радиус R = 11,6 см | Ротор с переменным углом 4×400 мл № 12830 с бакетами № 13831C или № 13833C Макс. скорость вращения 4500 об/мин Ускорение 4188 g Макс. радиус R = 18,5 см | Ротор с переменным углом 4×ASTM № 12791 с бакетами № 13792C Макс. скорость вращения 2500 об/мин Ускорение 1292 g Макс. радиус R = 18,5 см |

Адаптеры для бакетов № 13831C

| № 14836 24×5 мл (( 13,5× 75 мм) | № 14837 16×10 мл (( 17× 100 мм) | № 14838 12×15 мл Falcon (( 17× 120 мм) | № 14839 8×30 мл (( 26× 102 мм) | № 14840 5×50 мл Falcon (( 30× 120 мм) | № 14841 2×100 мл (( 45× 103 мм) | № 14842 бутыли 250 мл (( 62× 135 мм) | № 14844 26×2,2 мл (( 11× 43 мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Адаптеры для бакетов № 13833

| № 14845 18×5 мл (( 13,5× 75 мм) | № 14846 12×10 мл (( 17× 100 мм) | № 14847 12×15 мл Falcon (( 17× 120 мм) | № 14848 5×30 мл (( 26× 102 мм) | № 14849 4×50 мл Falcon (( 30× 120 мм) | № 14850 100 мл (( 45× 103 мм) | № 14851 250 мл бутыли (( 62× 135 мм) | № 14853 24×2,2 мл (( 11× 43 мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Прямоугольный бакет № 13831C с колпачком № 17832 для адаптеров | Круглый бакет № 13833C с колпачком № 17834 для бутылей и адаптеров |  | Термопринтер № 16595 |
| --- | --- | --- | --- |

## Круглые адаптеры для бакетов № 13174, № 13178C и № 13180,
используемых в MPW–380, MPW–380R

| Круглый бакет № 13174 для бутылей 250 мл и для бутылей и адаптеров № 14151–14160 (( 62 мм) | Круглый бакет № 13178C для бутылей 250 мл с колпачком № 17179 | Круглый бакет 2×50 мл № 13180 (( 30×120 мм) Максимальное ускорение 4685 g |
| --- | --- | --- |

| № 14151 100 мл (( 46×100 мм) | № 14152 50 мл Falcon (( 30×120 мм) | № 14153 5×15 мл Falcon (( 17/22×120 мм) | № 14154 9×5 мл (( 13,5/17×81 мм) и для систем забора крови | № 14155 12×7/5 мл (( 13/14×100 мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| № 14156 8×14/10 мл (( 16/17,7×100 мм) | № 14157 4×15 мл (( 16/22×122 мм) | № 14158 12×2,2 мл Eppendorf (( 11×41 мм) | № 14159 50 мл (( 35,5×100 мм) для адаптера № 14151 | № 14160 3×30/25 мл (( 25×100 мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Медицинская центрифуга MPW–400

MPW–400 – большая медицинская центрифуга с охлаждением и микропроцессорным управлением. Эта модель создана специально для работы с кровью и предназначена для получения препаратов крови и плазмы. Особая конструкция ротора и бакеты позволяют работать с мешками для крови и бутылями. Эта модель также находит применение в фармацевтических, косметических, химических и других производствах, где есть необходимость работы с образцами больших объёмов.

### Особенности:

●	надёжный бесшумный двигатель

●	микропроцессорный контроллер обеспечивает высокую воспроизводимость результатов исследований

●	отображение параметров в цифровом виде

●	программирование скорости вращения или ускорения, режимов разгона и торможения, а также времени

●	возможность выбора 8 программ

●	выбор из 6 режимов разгона и торможения

●	возможность выбора способа отсчета времени центрифугирования

●	сохранение рабочих параметров в компьютерной системе банка крови

●	выход RS–232

●	датчик дисбаланса ротора

●	параметры безопасности:

–	блокировка крышки во время работы

–	блокировка включения центрифуги при открытой крышке

Изделие соответствует международным правилам безопасности EN–61010–1 и EN–61010–2–020, ГОСТам Р 51931-2002, Р 12.2.007.0-75, Р МЭК 61010-2-020-99.

### Технические характеристики

| Модель | MPW–400 |
| --- | --- |
| Каталожный № | 10400 |
| Потребляемая мощность | 4000 Вт |
| Максимальный объем | 6000 мл |
| Диапазон скорости вращения | 200÷3200 об/мин |
| Максимальное ускорение | 3500 g |
| Диапазон температуры | −20°C ÷ +40°C |
| Время центрифугирования | 1 ÷ 99 мин, ∞ |
| Размеры, г×ш×в | 885×1007×1095 мм |
| Вес без аксессуаров | 400 кг |
| Электропитание | 3 × 400 В /50 Гц |

### Аксессуары для медицинской центрифуги MPW–400

|  | Ротор с переменным углом 6×1000 мл № 12411 для бакетов № 13801 или № 13802 Макс. скорость вращения 3200 об/мин Ускорение 3500 g Макс. радиус R = 30,6 см |
| --- | --- |
|  | Бакет № 13801 для мешков 2×500 мл. Макс. скорость вращения 3200 об/мин Ускорение 3457 g Макс. радиус R = 30,2 см Мин. радиус R = 15,8 см Адаптеры из полипропилена для мешков № 14805 для бакетов 13801. |
|  | Бакет № 13802 для бутылей 1000 мл (( 98×179 мм) Макс. скорость вращения 3200 об/мин Ускорение 3500 g Макс. радиус R = 30,6 см Мин. радиус R = 15,3 см Бутыль из полипропилена 1000 мл № 15418 |

# Цитологический набор «CYTOSET» для лабораторных центрифуг MPW

Вкладыш-фильтр типа «CYTOSET» предназначен для выделения объектов для микроскопирования из надосадочной жидкости. Принцип действия набора «CYTOSET» состоит в получении осадка для микроскопирования методом центрифугирования исследуемой жидкости из рабочего вкладыша. В результате, микроэлементы под действием центробежной силы осаждаются на предметное стекло, причём существует возможность контроля размера пятна осаждения, что очень удобно для дальнейших исследований. Использование набора «CYTOSET» - это экономия сил и времени исследователя.

Вкладыш-фильтр может использоваться при изучении таких жидкостей как:

●	биологические жидкости: спинномозговая, моча, экссудат, транссудат, суставная жидкость, отделяемое из половых путей, гной и т.п.

●	растворы изотонических мазков, пунктаты тканей, мокрота, промывные воды бронхиального дерева и т.п.

Исследуемые жидкости могут подвергаться центрифугированию с целью:

●	получения осадка для микроскопирования и надосадочной жидкости из одного образца биологической эмульсии

●	получения только микроскопируемого осадка путем фильтрования надосадочной жидкости через фильтровальную бумагу

Данный набор широко применяется в медицине, ветеринарии, биологии и других областях науки.

### Преимущества

●	быстрое осаждение клеток на предметное стекло методом центрифугирования с проникновением фильтрата через бумажный фильтр

●	возможность автоматического отделения надосадочной жидкости в отдельную пробирку после фильтрации клеток на предметное стекло

●	защита от проникновения жидкости в центрифужную камеру (предотвращение образования аэрозоля исследуемой жидкости)

●	использование одноразового вкладыша позволяет избежать инфицирования

●	возможность изменения диаметра места осаждения клеток на предметное стекло

### Технические характеристики

| Модель | CYTOSET |
| --- | --- |
| Скорость вращения | 500 ÷ 2500 об/мин |
| Максимальное ускорение | 750 g |
| Максимальный объем центрифугирования | 4 × 2 мл |
| Диаметр места осаждения клеток на предметное стекло | ( 6,2 мм ( 8,7 мм |

Цитологический комплект «CYTOSET» используется с центрифугами MPW–223c, MPW–350, MPW–350 R, MPW–350 RH

### Состав комплекта «CYTOSET»

|  | В комплект входят: ротор с переменным углом наклона с четырьмя гнездами для комплекта вкладышей «CYTOSET». |
| --- | --- |

### Принцип действия

|  | Во время центрифугирования, вкладыши изменяют положение, пробирка с исследуемым материалом устанавливается горизонтально, это положение фиксируется защелкивающим устройством, находящимся на роторе. |
| --- | --- |

### Список элементов комплекта «CYTOSET»

| № кат. | Название |
| --- | --- |
| 12271C | Цитологический ротор с четырьмя гнездами с 4 подвесками 13606 к центрифуге MPW–223C |
| 12452C | Цитологический ротор с четырьмя гнездами с 4 подвесками 13606 к центрифугам MPW–305/350R/350RH |
| 15123 | Пробирки из полипропилена 2,2 мл с крышкой (( 10,8×43 мм) | упак. 100 шт. |
| 16610 | Вкладыши «Cyto» | упак. 100 шт. |
| 16614 | Предметные стекла | упак. 100 шт. |
| 16615 | Бумажные фильтры, ( 7 мм | упак. 100 шт. |
| 16616 | Бумажные фильтры, ( 9,5 мм (стандарт) | упак. 100 шт. |
| 16617 | Бумажные фильтры, ( 12,5 мм | упак. 100 шт. |